REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM  PEDRAS IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO :

Revestimento asfáltico com C.B.U.Q. sobre calçamento com pedras irregulares existente, com área total de 78.396,62 m², incluindo a sinalização horizontal / vertical, em 57 ( cinqüenta e sete ) trechos de ruas em diversos bairros, na cidade de Francisco Beltrão – PR :

### 1.1- Rua Marte – trecho entre ruas Albina Cavichon Korrego e Francisco Comunello;

### 1.2- Rua Ângelo Thomé – trecho entre ruas Sonia Pimentel Correa e Ardelino Martini;

### 1.3- Rua Conrrado Basso – trecho entre ruas Sonia Pimentel Correa e Ardelino Martini;

### 1.4- Rua Itapeva – trecho entre rua Cabo Frio e LT 14 QD 565;

### 1.5- Rua Limeira – trecho entre ruas Macaé e Terezópolis;

### 1.6- Rua Diadema – trecho entre rua Macaé e av. Pirassununga;

### 1.7- Rua Mauá – trecho entre ruas Macaé e Terezópolis;

### 1.8- Tv. Guerino Celuppi – trecho entre rua Barra Mansa e LT 06 QD 813;

### 1.9- Tv. Paulino Alves da Silva – trecho entre rua Barra Mansa e Volta Redonda;

### 1.10- Av. Cantagalo – trecho entre av. Antonio Silvio Barbieri e LT 12 QD 580;

### 1.11- Av. Roma – trecho entre av. Itálica e rua Pádua + 6,50 m;

### 1.12- Rua Pádua – trecho entre rua Pompéia e LT 01 QD 1190;

### 1.13- Rotatória – rotatória interna Lot. Jd. Itália 2;

### 1.14- Rua Vicenza – trecho entre rua Ouro Preto e LT 01 QD 579;

### 1.15- Rua Ouro Preto – trecho entre av. Cantagalo e LT 02 QD 578;

### 1.16- Rua Pompéia – trecho entre rua Pádua e LT 15 QD 1190;

### 1.17- Av. Roma – trecho entre ruas Capinzal e Palermo + 90,00 m;

### 1.18- Rua Capinzal – trecho entre av. Roma e LT 09 QD 717;

### 1.19- Rua Caiçara – trecho entre av. Roma e LT 12 QD 716;

### 1.20- Rua Palmitos – trecho entre av. Roma e LT 24 QD 847;

### 1.21- Av. Veneza – trecho entre av. Roma e LT 23 QD 847;

### 1.22- Rua Brejinho – trecho entre av. Roma e LT 11 QD 709;

### 1.23- Rua Sapiranga – trecho entre av. Roma e LT 13 QD 711;

### 1.24- Rua Dos Pardais – trecho entre ruas Marília e Carolina Zanette Marcello;

### 1.25- Rua Zeferino Soster – trecho entre ruas Dos Pardais e Ângelo Marcello;

1.26- Rua Carolina Zanette Marcello – trecho entre ruas Ângelo Marcello e Dos Pardais;

1.27- Rua Das Araras – trecho entre ruas Marília e Ponta Grossa;

1.28- Rua Roberto Grando – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 12 QD 1229;

1.29- Rua Ivo Etelor Kriguer – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e 13 QD 1230;

1.30- Rua Vitorino Vigineski – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 11 QD 1231;

1.31- Rua Eloir José Candido – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 09 QD 1232;

1.32- Rua Etelvino Valdameri – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 07 QD 1233;

1.33- Rua Deonir Zatti – trecho entre rua Armando Silva Abilhoa e LT 03 QD 1234;

1.34- Tv. Luiz Tomazi – trecho entre o Residencial Antonio Biazin e LT 14 QD 524;

1.35- Rua Paraíba – trecho entre rua Clevelândia e LT 04 QD 1236;

1.36- Rua Ametista – trecho entre rua Uruguai e LT 12 QD 1237;

1.37- Rua Uruguai – trecho entre rua Ametista e LT 23 QD 524;

1.38- Tv Gomercindo Pozzebom – trecho entre rua Giocondo Felipe e LT 14 QD 1178;

1.39- Rua Gervásio Schurmann – trecho entre rua Giocondo Felipe e LT 04 QD 478;

1.40- Alameda Gralha Azul – trecho entre rua Uirapuru e alameda Arapongas;

1.41- Rua Antonio Sabadin – trecho entre ruas Reinaldo Sass e Buenos Aires;

1.42- Rua Reinaldo Sass – trecho entre ruas João Cardoso de Arruda e Antonio Sabadin;

1.43- Rua João Cardoso de Arruda – trecho entre rua Buenos Aires e nº 19 QD 656;

1.44- Rua João Cardoso de Arruda – trecho entre ruas Buenos Aires e Ernesto João Rathier;

1.45- Rua França – trecho entre ruas Buenos Aires e LT 21 QD 660;

1.46- Rua Bogotá – trecho entre ruas Buenos Aires e LT 08 QD 1084;

1.47- Rua Stefan Skibinski – trecho entre ruas Buenos Aires e LT 07 QD 1310;

1.48- Rua São Mateus – trecho entre rua Maranhão e av. Antonio de Paiva Cantelmo;

1.49- Rua Apucarana – trecho entre ruas Goiás e Rio Grande do Sul;

1.50- Rua Pitangueira – trecho entre ruas Dos Pioneiros e Amoreira;

1.51- Rua Formosa – trecho entre rua Dos Pioneiros e nº 106 da QD 592;

1.52- Rua Goiás – trecho entre ruas Apucarana e São Mateus;

1.53- Rua Cerejeira – trecho entre ruas Dos Pioneiros e Amoreira;

1.54- Rua Ameixeira – trecho entre ruas Antonio Carneiro Neto e Pitangueira;

1.55- Rua Ampére – trecho entre av. Duque de Caxias e LT 01 QD 495;

1.56- Tv. José Gazola – trecho entre rua Enéas Marques e LT 06 QD 708;

1.57- Tv. Enéas Marques – trecho entre tv José Gazola e rua Salgado Filho.

2. CARACTERÍSTICAS DA OBRA :

Sobre pavimentação com pedras irregulares existente do tipo basalto, será executado revestimento com camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente ( CBUQ ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra deverá ser confeccionada nas dimensões 4,00x2,00 m ( largura x altura ) e afixada em estrutura de madeira.

A placa da obra deverá seguir o modelo e padrão exigidos pelo Convênio.

Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito deverá ser realizada uma limpeza geral na pista com a remoção de terra e vegetação existente em toda a extensão do trecho.

Nos locais onde os meios-fios estiverem enterrados ou desalinhados serão executadas as devidas correções com seu levantamento e realinhamento e nos trechos onde houver sua inexistência, os mesmos deverão ser executados em concreto simples, pré-moldado, seguindo o padrão existente no trecho ou do tipo meio-fio de concreto simples com sarjeta ( DER/PR Tipo 02 ( 0,042 m³) / MFC03 - álbum de projetos tipo do DNIT ) .

A realização da recuperação prévia dos meios-fios de concreto nos trechos onde os mesmos apresentarem-se danificados compreenderá a execução dos seguintes procedimentos :

- retirada dos meios-fios danificados com empilhamento do material que tenha condições de ser reaproveitado posteriormente;

- recolocação dos meios-fios de concreto com o auxílio de linhas de forma a deixá-los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento poliédrico; não sendo possível o reaproveitamento dos meios-fios existentes adotar-se-á como padrão para sua reposição meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 02 ( 0,042 m³ ) / MFC03 do Álbum de Projetos Tipo do DNIT;

- limpeza geral com remoção e transporte de entulhos.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q. :

3.1 LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA  :

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superfície a receber o revestimento asfáltico com a  remoção de ervas daninhas e grama existentes.

Esta deverá ser feita com jatos de alta pressão de ar comprimido ou água e/ou vassouras mecânicas ou manuais, deixando a área isenta de qualquer detrito ou pó.

3.2 PINTURA DE LIGAÇÃO :

A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de pressão e completo sistema de aquecimento para uma aplicação uniforme. Esta aplicação não deve ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10º C, em dias de chuva ou quando esta estiver iminente.

A pintura de ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho e deixá-la fechada ao trânsito, se possível, senão, prevê-se trabalhar em meia pista fazendo-se a área adjacente logo que a pintura permita trânsito.

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Material a ser utilizado na pintura de ligação : emulsão asfáltica RR-1C.

A execução de pintura de ligação deverá anteceder a execução do reperfilamento e da capa de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicação de 0,60 a 0,80 l/m² observando-se as recomendações técnicas constantes na DER/PR ESP 17/05.

O Município executará, nos locais onde se fizerem necessário, testes de carga no pavimento com pedras irregulares existente antes da execução dos serviços,  efetivando-se as correções ou reforços necessários para que sejam evitados possíveis recalques no pavimento asfáltico.

3.3 REPERFILAMENTO E CAMADA DE C.B.U.Q. :

Só se realizará em temperatura maior que 10º C e sem chuva. Procede-se a distribuição do concreto asfáltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorrência de irregularidade nesta etapa a adição de material será manual com espalhamento com ancinhos e rodos metálicos.

Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando em direção ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactação determinada no orçamento com espessuras mínimas de 2,0 cm compactado para o reperfilamento e 4,0  cm compactado para a camada final de rolamento.

Onde a camada de recape não apresentar bom acabamento deverá ser executado acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serão por conta da Empreiteira e deverão ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no início da obra.

Material a ser utilizado - CAP-50/70.

Critério de medição : tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a determinação da quantidade de massa asfáltica aplicada na obra será efetuada com base na pesagem dos caminhões na saída da usina ( ticket de pesagem ), em balança periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado.

3.4 EQUIPAMENTOS :

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no abaulamento e alinhamentos requeridos.

Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou similar aprovados pela fiscalização tendo carga entre 8 e 12 toneladas.

Caminhões para transporte tipo basculante com caçambas metálicas limpas e lisas para evitar aderência das misturas às chapas.

4. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA :

Todas as ruas a pavimentar já possuem sistema de microdrenagem pluvial, não havendo necessidade de ampliação ou complementação de rede.

5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL / VERTICAL :

No presente Projeto de Pavimentação Asfáltica será executado a sinalização horizontal e vertical das vias conforme projeto específico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO bem como a LEI FEDERAL Nº 9503/1997 ( CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO ). Sendo que para a sinalização horizontal deverá seguir  o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ( VOL. IV ) aprovado através da RESOLUÇÃO Nº 236/2000 e para a sinalização vertical deverá seguir o MANUAL BRASILEIRO DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO ( VOL. I ) – SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO.

A sinalização horizontal será executada nas laterais e no eixo da pista de rolamento, sendo : duas faixas de bordo brancas contínuas nas laterais e uma faixa amarela descontínua no eixo da pista de rolamento. A pintura de faixas e marcações da sinalização horizontal deverá ser executada com tinta a base de resina acrílica com micro-esferas de vidro, com garantia mínima de durabilidade de 2 anos, atendendo rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versão mais recente. As esferas de vidro devem ser adicionadas à tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua versão mais recente. A sinalização horizontal deve ser garantida contra a falta de aderência, baixo poder de cobertura ou qualquer alteração na sua integridade por falhas de aplicação, devendo neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer ônus adicional ao município, dentro do prazo fixado. Admite-se, durante a vida útil da sinalização horizontal a perda de retro-refletância, desde que ao término da garantia, o seu valor não seja menor que 75 mcd/lx.m². Quando, durante a vigência da garantia se constate, em medição, valor inferior a 75 mcd/lx.m², por falhas de aplicação, a contratada deve refazer o trecho, sem ônus para o município, de forma a atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalização. A medição da retro-refletância deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versão mais recente.

Antes da execução dos serviços de sinalização das vias, a empresa contratada deverá consultar o DEBETRAN ( DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRÂNSITO ) para recebimento de orientações e esclarecimento de eventuais dúvidas.

5.1. PLACA INDICATIVA DO NOME DA VIA :

Nas ruas onde não existir placa de identificação com o nome das mesmas, serão afixadas no início e final de trecho, conforme indicação no projeto, placas indicativas do nome da via, de acordo com o padrão adotado pelo Município, o qual possui as seguintes características :

- dimensões de 60x30 cm ( largura x altura ) confeccionadas em aço carbono 1010-1020, bitola 18, fina frio, tratamento desengraxante, decapante e fosfatizante, frente e verso. Com pintura eletrostática a pó, vincada, disponíveis e divididas, na cor azul, com 4 furos para fixação, vinco para reforço, dupla face com letras adesivadas. Será fixada através de abraçadeiras de aço zincado, para postes de 2,5” de diâmetro, tamanho de 200x350x100 mm ( altura x largura x espessura ), em duas partes 01 ( um ) par, para fixação da placa no centro da mesma, com parafusos, arruelas e porcas galvanizadas. Cada par de abraçadeiras fixa 02 ( duas ) placas. As colunas de sustentação serão de 2,5” x 3,00 m ( diâmetro x altura ), confeccionadas em aço carbono SAE 1010x1020, laminado a quente de acordo com a NBR 5580 de secção cilíndrica, com costura em peça única e galvanizada na parte externa e interna, não devendo existir falha na zincagem, possuindo 400 gramas / m² de zinco na superfície, atendendo a norma NBR 6152 ( tração ), NBR 6153 ( dobramento ), NBR 7397, NBR 7398, NBR 7399 e NBR 7400 ( galvanização ). A coluna deverá apresentar achatamento de 20 cm na extremidade inferior evitando o momento de rotação, com pequenas grapas soldadas neste achatamento como reforço, com a tampa para vedação da parte superior da coluna e com furação também na parte superior, enterrado e chumbado a 0,50 m.

6. ACESSIBILIDADE :

Nas ruas onde os passeios são pavimentados serão executadas, nas extremidades as faixas de travessia para pedestres, quando da existência das mesmas, o rebaixamento das guias e calçadas para acesso de portadores de Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida, as quais seguirão rigorosamente as Normas da ABNT na sua versão mais recente.

7. NORMAS GERAIS / ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS :

O procedimento de execução da obra seguirá fielmente os projetos e especificações, sob orientação da Fiscalização da obra, sendo que os serviços não executados corretamente deverão ser demolidos e reconstruídos e os materiais que não obedecerem as especificações, deverão ser substituídos, sem ônus adicional ao Município. Para todos os materiais especificados somente serão aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.

Todos os projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para a elaboração da proposta, sem o que, a proponente vencedora não terá direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e equipamentos da obra, bem como, deverá manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cronograma de Execução e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. Caso a Fiscalização ache necessária a admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para melhorar o desempenho da obra, a Firma Empreiteira deverá atender tal solicitação prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a Fiscalização de obras acompanhe os serviços nestes períodos, sem ônus ao Município.

A contratada deverá efetivar em laboratório e fornecer cópias dos resultados dos laudos dos ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências normativas do DNIT, sendo que os custos para realização destes serviços deverão estar incluídos no preço global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues a fiscalização pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.

A fiscalização procederá  inspeção visual  às condições de acabamento.

8. SERVIÇOS FINAIS :

As obras deverão ser entregues limpas e sem entulhos.

As vias deverão ter total condição de tráfego.

Francisco Beltrão, Agosto 2017.

Vanios C. Biehl

Engº Civil - CREA/PR 26.006-D

Decreto nº 202/2011